### 产品型号：AGV-CQ03-MC500

### 产品介绍

AGV-CQ03-MC500属于单驱双向牵引型AGV，体积小巧，结构紧凑，搬运灵活。适用于各种空间较小的场所，通过磁条导引读取指令，识别路口与站点运行达到指定位置，AGV可自动与料车挂扣，牵引料车到达指定目的地后AGV自动与料车脱扣，完成牵引工作。

AGV依靠自带的蓄电池提供动力，行驶稳定，行驶过程中无噪声、无污染，可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。采用触摸屏人机交互，可方便设置参数、站点。避障传感器可0-180°区域扫描，保证行驶过程中的安全。

该车型用途广泛，多用于汽车行业的料架牵引，工具、物料配送；电子行业的载具、治具搬运；家电行业的料架牵引，治具搬运。

实现无人化作业，提高作业效率和安全性。

### 技术规格参数

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 型号 | AGV-CQ03-MC500 |
| 基本功能 | 挂接牵引 |
| 自身重量 | 120kg |
| 导引方式 | 磁导航 |
| 行走方向 | 前进/后退 可配置 |
| 驱动方式 | 2WD（双轮差速驱动） |
| 前进速度 | 10m/min～40m/min |
| 地址读取方式 | RFID组件 |
| 载重能力 | 牵引500KG（最适路面下，测得最大载重能力） |
| 爬坡能力 | 2% |
| 最小转弯半径 | R600mm |
| 直线导引精度 | ±10mm |
| 停止精度 | ±10mm |
| 尺寸 | L1260*W490*H506mm |
| 挂钩对接高度 | 150mm～200mm |
| 电机 | DC无刷电机 |
|  | 无刷直流电机100W*2 |
| 控制方式 | 微电脑控制 |
| 操作方式 | 触摸屏操作 |
| 驱动模组 | 驱动轮：Ø130超级聚氨酯防滑轮（黑色） |
|  | 传动方式：齿轮 |
| 安全防护 | 障碍物检测：2种配置选择 |
|  | 安全缓冲触边 |
|  | 限流保护，低电压报警 |
|  | 蜂鸣器：异常发生时警报 |
|  | 信号灯：红、黄、绿三色 |

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 安全防护 | 警示标签：禁止踩踏、挤压注意、非专职人员禁止操作、危险、卷入注意 |
| 功能 | 音乐喇叭：智能语音提示报警,运行音乐可编辑 |
|  | 电量计：显示当前电池电量 |
|  | 指定目的地：最多256个站点设置 |
|  | 路口交通管制装置：选配 |
|  | 异常报警：有（音乐喇叭及信号灯） |
|  | 紧急停止开关：有 |
|  | 操作按钮：停止、前进、后退 可配置 |
|  | 人机界面：7”维纶通触摸屏 |
|  | 驱动单元提升：有 |
| 蓄电池 | DC24V、80AH |
| 充电方式 | 离线充电（12V2组）/选配在线充电 |

### 工作环境表

| 工作场合 | 室内 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0～40℃ |
| 工作湿度 | 40%～80% |
| 工作地面 | 坚实、防滑、防潮、平整，不能有油污、腐蚀液体 |
| 路线环境 | AGV路线上避免强磁场 |

### 配置与订购

| 项目 | 订购号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准配置 |  |  |  |  |  |
| AGV-CQ03-MC500 | JT08470010 | 牵引型AGV，磁导航，双向前进/后退，东方电机，自动锁扣挂钩,PBS传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQ03-MC500 | JT08470020 | 牵引型AGV，磁导航，双向前进/后退，尼得科电机，自动锁扣挂钩,PBS传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQ03-MC500 | JT08470030 | 牵引型AGV，磁导航，双向前进/后退，东方电机，自动锁扣挂钩, TIM320传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQ03-MC500 | JT08470040 | 牵引型AGV，磁导航，双向前进/后退，尼得科电机，自动锁扣挂钩, TIM320传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQ03-MC500 | JT08470050 | 牵引型AGV，磁导航，双向前进/后退，中大200W无链驱动，自动锁扣挂钩, TIM320传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQ03-MC500 | JT08470060 | 牵引型AGV，磁导航，单向前进，中大200W无链驱动，手动锁扣挂钩,TIM320传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQ03-MC500 | JT08470070 | 牵引型AGV，磁导航，单向前进，中大200W无链驱动，手动锁扣挂钩,PBS传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQ03-MC500 | JT08470080 | 牵引型AGV，磁导航，双向前进/后退，中大200W无链驱动，自动锁扣挂钩,PBS传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| 电池盒组件 | JT08470006 | 电池盒组件；AGV-CQ03-MC500 | 2 | 个 |  |
| 电池推车 | JT08470003 | 电池推车；AGV-CQ03-MC500 | 1 | 台 |  |
| 充电器 | 5210000001 | 充电器；CZC7-15A，24V，施能 | 1 | 个 |  |
| 可选配置 |  |  |  |  |  |
| 单机交管组件 | 7650000026 | 单机交管组件；D500MC-D03 | 1 | 套 |  |
| 无线呼叫 | 5190000007 | 无线传输模块；RFTR5-TTLB | 1 | 个 |  |
| 遥控启动 | 5190000015 | 无线模块；24V双路接收端，WRC-2M-24V非锁,普文（不带钥匙） | 1 | 个 |  |
| 遥控钥匙 | 5190000021 | 无线模块遥控钥匙；干电池12V双路，WRC-2M-24V非锁，普文(发射端) | 1 | 个 |  |
| 项目 | 订购号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 无线联网 | 3080000006 | 无线联网服务器；台湾摩莎 MOXA NPORT W2150A 1口 | 1 | 个 | 配AGV使用，与中央调度系统通信 |
| 可选电池 |  |  |  |  |  |
| 电池 | 4010000027 | 电池；12V，80AH，中宝 | 4 | 个 | 两个一组，每车两组 |

### 产品三视图