### 产品型号：AGV-CQD08-MC1000

### 产品介绍

AGV-CQD08-MC1000属于潜伏牵引型AGV，双驱动 、双向、磁导航，可沿设定的路线自动行走，AGV潜伏进入物料车底盘下方，电动牵引销自动牵引物料车，到达目的工位后，自动将物料车卸下，AGV与物料车自动分离，可实现AGV与物料车的自动装载、卸载、搬运、启停等功能。

AGV依靠自带的蓄电池提供动力，行驶稳定，行驶过程中无噪声、无污染，可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。采用触摸屏人机交互，可方便设置参数、站点。避障传感器可0-180°区域扫描，保证行驶过程中的安全。

该车型主要用于电子行业、家电行业、汽车行业等的工具、载具、治具、物料、成品搬运。代替人工作业。

实现无人化作业，提高作业效率和安全性。

### 技术规格参数

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 型号 | AGV-CQD08-MC1000 |
| 基本功能 | 潜伏牵引 |
| 自身重量 | 175KG |
| 导引方式 | 磁导航 |
| 行走方向 | 前进 后退 |
| 驱动方式 | 4WD |
| 前进速度 | 10m/min～30m/min |
| 地址读取方式 | RFID组件 |
| 载重能力 | 牵引1000KG（最适路面下，测得最大载重能力） |
| 爬坡能力 | 2% |
| 最小转弯半径 | R800 |
| 直线导引精度 | ±10mm |
| 停止精度 | ±10mm |
| 尺寸 | L1970mm* W480mm* H275mm |
| 电机 | DC无刷电机 |
| 控制方式 | 微电脑控制 |
| 操作方式 | 触摸屏操作 |
| 驱动模组 | 驱动轮：Ø140聚氨酯（黑色） |
|  | 传动方式：链轮 |
| 安全防护 | 障碍物检测：0~3M感应距离 |
|  | 安全缓冲触边 |
|  | 限流保护，低电压报警 |
|  | 警示标签：禁止踩踏、挤压注意、非专职人员禁止操作、危险、卷入注意 |
|  | 信号灯：红、黄、绿三色 |
|  | 蜂鸣器：异常发生时警报 |

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 功能 | 音乐喇叭：5种声音选择 |
|  | 电量计：显示当前电池电量 |
|  | 指定目的地：最多1024个站点设置 |
|  | 路口交通管制装置：选配 |
|  | 异常报警：有（音乐喇叭及信号灯） |
|  | 紧急停止开关：有 |
|  | 操作按钮：停止、前进、后退 |
|  | 人机界面：触摸屏 |
|  | 驱动单元提升：有 |
| 电池 | 超级电容模组/ 60AH锂电池 |
| 充电方式 | 在线/离线充电可选 |

### 工作环境表

| 工作场合 | 室内 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0～40℃ |
| 工作湿度 | 40%～80% |
| 工作地面 | 坚实、防滑、防潮、平整，不能有油污、腐蚀液体 |
| 路线环境 | AGV路线上避免强磁场 |

### 配置与订购

| 项目 | 订购号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车身配置 |  |  |  |  |  |
| AGV-CQD08-MC1000 | JT12070000 | 潜伏型AGV，磁导航，双驱双向，东方电机，PBS传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQD08-MC1000 | JT12070010 | 潜伏型AGV，磁导航，双驱双向，中大电机，PBS传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQD08-MC1000 | JT12070020 | 潜伏型AGV，磁导航，双驱双向，中大电机，西克传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| 配套组件 |  |  |  |  |  |
| AGV专用充电桩 | 7600000052 | 超级电容充电站；220V,2000W,输出电压0-30V，30-50A,鸿瑞 | 1 | 个 | 在线充电 |
| 蓄电池 | 4010000014 | 电池；3A，三星 | 2 | 个 | 在线充电 |
| 超级电容模组 | 7600000053 | 超级电容模组；3000Fx10,26.8V，额定输出300W，24V，鸿瑞 | 1 | 个 | 在线充电 |
| 可选配置 |  |  |  |  |  |
| 单机交管组件 | 7650000026 | 单机交管组件；D500MC-D03 | 1 | 套 |  |
| 无线呼叫 | 5190000007 | 无线传输模块；RFTR5-TTLB | 1 | 个 |  |
| 遥控启动 | 5190000015 | 无线模块；24V双路接收端，WRC-2M-24V非锁,普文（不带钥匙） | 1 | 个 |  |
| 遥控钥匙 | 5190000021 | 无线模块遥控钥匙；干电池12V双路，WRC-2M-24V非锁，普文(发射端) | 1 | 个 |  |
| 无线联网 | 3080000006 | 无线联网服务器；台湾摩莎 MOXA NPORT W2150A 1口 | 1 | 个 | 配AGV使用，与中央调度系统通信 |
| 可选电池 |  |  |  |  |  |
| 锂电池 | 4010000074 | 磷酸铁锂电池组；24V60Ah，纳新 | 2 | 个 | 离线充电 |

### 产品三视图