### 产品型号：AGV-CQD12-MC50

### 产品介绍

AGV-CQD12-MC50属于双驱双向堆垛式AGV, 磁导航，前进/后退双向行走，可在巷道式货架区左右叉取物料，堆高可达3500mm，载重能力达到50KG，能够满足大部分的物料堆垛。

AGV依靠自带的蓄电池提供动力，行驶稳定，行驶过程中无噪声、无污染，可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。采用触摸屏人机交互，可方便设置参数、站点。避障传感器可0-180°区域扫描，保证行驶过程中的安全。

适用于大部分以标准胶框及纸箱的物料仓库的出入库,便于仓库的智能化管理,提升效率,节省人力。

### 技术规格参数

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 型号 | AGV-CQD12-MC50 |
| 基本功能 | 堆高3500mm |
| 自身重量 | 520KG |
| 导引方式 | 磁导航 |
| 行走方向 | 前进 后退 |
| 驱动方式 | 差速驱动 |
| 前进速度 | 10m/min～30m/min |
| 地址读取方式 | RFID组件 |
| 负载方式 | 自动叉起 |
| 载重能力 | 堆垛50KG |
| 爬坡能力 | 2% |
| 最小转弯半径 | R1000 |
| 直线导引精度 | ±10mm |
| 停止精度 | ±10mm |
| 尺寸 | L2000mm*W800mm*H2400mm |
| 电机 | DC无刷电机/AC伺服电机 |
| 控制方式 | 西门子PLC |
| 操作方式 | 触摸屏操作 |
| 栈板检测 | 多角度检测 |
| 高度反馈 | 伺服自带负反馈 |
| 驱动模组 | 驱动轮（CQJT）；HT200/聚氨酯橡胶，直径130mm，包胶，MC |
|  | 传动方式：齿轮 |
| 安全防护 | 障碍物检测：0~3M感应距离 |
|  | 安全缓冲触边 |
|  | 限流保护，低电压报警 |
|  | 警示标签：禁止踩踏、挤压注意、非专职人员禁止操作、危险、卷入注意 |

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 安全防护 | 蜂鸣器：异常发生时警报 |
|  | 信号灯：红、黄、绿三色 |
| 功能 | 音乐喇叭：5种声音选择 |
|  | 电量计：显示当前电池电量 |
|  | 指定目的地：最多256个站点设置 |
|  | 异常报警：有（音乐喇叭及信号灯） |
|  | 紧急停止开关：有 |
|  | 操作按钮：停止、前进、后退 |
|  | 人机界面：触摸屏 |
|  | 驱动单元提升：有 |
| 电池 | DC24V、80AH |
| 充电方式 | 在线充电 |

### 工作环境表

| 工作场合 | 室内 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0～40℃ |
| 工作湿度 | 40%～80% |
| 工作地面 | 坚实、防滑、防潮、平整，不能有油污、腐蚀液体 |
| 路线环境 | AGV路线上避免强磁场 |

### 配置与订购

| 项目 | 订购号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车身配置 |  |  |  |  |  |
| AGV-CQD12-MC50 | JT11270000 | 中大电机+西克传感器,在线充电，不含电池 | 1 | 台 |  |
| 配套组件 |  |  |  |  |  |
| 无线联网 （配AGV使用，与中央调度系统通信） | 5190000099 | 菲尼克斯；FL_WLAN_EPA_RSMA，外置天线 | 1 | 个 |  |
|  | 3080000006 | 无线联网服务器；台湾摩莎 MOXA NPORT W2150A 1口 | 1 | 个 |  |
| 电池 | 4010000099 | 镉镍快充，24V，80AH，长虹（由20个1.2V 80AH的单体组成） | 1 | 套 |  |
| 镍镉电池活化装置 | 5320000021 | PZDK-N-20/24；佳信 | 1 | 个 |  |
| 浮动侧充机构 | 6000001450 | 浮动侧充机构；推出行程300mm，浮动行程130mm-290mm | 1 | 套 |  |
| 充电机 | 5210000011 | 智能快速，PZDK-7-120/24，佳信 | 1 | 套 |  |
| 可选配置 |  |  |  |  |  |
| 料箱放置平台 | 6000001501 | 料箱放置平台；焊接件，矩形管+钢板，828*802*537(标准6号箱) | 1 | 套 |  |
| 仓储库位管理系统基础平台 | 3040000058 | 侧叉AGV软件；侧叉式AGV库位管理模块 | 1 | 套 |  |
| 中控 嘉腾BRAIN | 3040000057 | 嘉腾BRAIN智能工厂建造平台－project | 1 | 套 |  |

### 产品三视图