### 产品型号：AGV-CQD20-MD1000

### 产品介绍

AGV-CQD20-MD1000属于侧边叉车AGV，磁导航，双向前进，用于仓库栈板的运输，节省仓库人员搬运栈板的时间,减少体力劳作。对于立体仓库的栈板搬运效果尤为突出。我们采用德国先进的传感器技术对栈板进行检测和高度升降的反馈，保证取放栈板的稳定性。我司自主研发的AGV调度系统可与目前流行的ERP等管理软件进行无缝连接，可实时将需求物料的地理信息反馈给仓库人员和管理者，进行智能化的调度。

侧边上下栈板盛放的物料，不需要再做单独的线边机构。该叉车AGV可以做简易立体仓库，实现生产物料---仓库---产线需要物料的全自动供料系统.

AGV依靠自带的蓄电池提供动力，行驶稳定，行驶过程中无噪声、无污染，可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。采用触摸屏人机交互，可方便设置参数、站点。避障传感器可0-180°区域扫描，保证行驶过程中的安全。

该车型用途广泛，多用于电子/家电行业、汽车行业的工具、物料、载具、治具搬运，以及仓储行业中取代立体仓库，可做大中小各类不同规格的智能仓储系统。

实现无人化作业，提高作业效率和安全性。

### 技术规格参数

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 型号 | AGV-CQD20-MD1000 |
| 基本功能 | 堆垛 |
| 自身重量 | 1500kg |
| 导引方式 | 磁导航 |
| 行走方向 | 前进 后退 |
| 驱动方式 | 双舵轮驱动 |
| 前进速度 | 10m/min～35m/min |
| 地址读取方式 | RFID组件 |
| 载重能力 | 背负500KG（最适路面下，测得最大载重能力） |
| 举升高度 | 4.5m |
| 爬坡能力 | 2% |
| 最小转弯半径 | R1000 |
| 直线导引精度 | ±10mm |
| 停止精度 | ±20mm |
| 尺寸 | L2850mm*W1942mm*H2217mm |
| 控制方式 | 西门子PLC |
| 操作方式 | 触摸屏操作 |
| 驱动模组 | 意大利马路达双舵机 |
|  | 传动方式：齿轮 |
| 安全防护 | 障碍物检测：0~3M感应距离 |
|  | 安全缓冲触边 |
|  | 限流保护，低电压报警 |
|  | 蜂鸣器：异常发生时警报 |
|  | 信号灯：红、黄、绿三色 |
|  | 警示标签：禁止踩踏、挤压注意、非专职人员禁止操作、危险、卷入注意 |

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 功能 | 音乐喇叭：5种声音选择 |
|  | 电量计：显示当前电池电量 |
|  | 指定目的地：最多256个站点设置 |
|  | 异常报警：有（音乐喇叭及信号灯） |
|  | 紧急停止开关：AGV前、后侧各两个紧急停止按钮 |
|  | 操作按钮：启动、停止、运行准备、故障清除 |
|  | 人机界面：触摸屏 |
| 电池 | DC24V、80AH |
| 充电方式 | 在线充电 |

### 工作环境表

| 工作场合 | 室内 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0～40℃ |
| 工作湿度 | 40%～80% |
| 工作地面 | 坚实、防滑、防潮、平整，不能有油污、腐蚀液体 |
| 路线环境 | AGV路线上避免强磁场 |

### 配置与订购

| 项目 | 订购号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准配置 |  |  |  |  |  |
| AGV-CQD20-MD1000 | JT21770000 | 背负型AGV，磁导航，双向前进，马路达舵机+西克传感器，不含电池 | 1 | 台 | 适用于外形长宽 ≤1200*1200mm ≥1000*1000mm 不适用于直接叉取地面栈板,需要安装200mm高栈板放置台 |
| 配套组件 |  |  |  |  |  |
| 无线联网（配AGV使用，与中央调度系统通信） | 5190000099 | 菲尼克斯；FL_WLAN_EPA_RSMA，外置天线 | 1 | 个 |  |
|  | 3080000006 | 无线联网服务器；台湾摩莎 MOXA NPORT W2150A 1口 | 1 | 个 |  |
| 电池 | 4010000099 | 镉镍快充，24V，80AH，长虹（由20个1.2V 80AH的单体组成） | 1 | 套 |  |
| 镍镉电池活化装置 | 5320000021 | PZDK-N-20/24；佳信 | 1 | 个 |  |
| 浮动侧充机构 | 6000001450 | 浮动侧充机构；推出行程300mm，浮动行程130mm-290mm | 1 | 套 |  |
| 充电机 | 5210000011 | 智能快速，PZDK-7-120/24，佳信 | 1 | 套 |  |
| 可选配置 |  |  |  |  |  |
| 栈板工装 | 6000001445 | 侧叉AGV工装；Q235钢材折弯制作，承重1T，放置1200*1200托盘 | 1 | 套 |  |
| 中控 嘉腾BRAIN | 3040000057 | 嘉腾BRAIN智能工厂建造平台－project | 1 | 套 |  |
| 仓储库位管理系统基础平台 | 3040000058 | 侧叉AGV软件；侧叉式AGV库位管理模块 | 1 | 套 |  |

### 产品三视图