### 产品型号：AGV-CQ11-MN100

### 产品介绍

AGV-CQ11-MN100属于背负型AGV，磁导航，前进/后退双向行走， SUNX PX-22传感器。

AGV依靠自带的蓄电池提供动力，行驶稳定，行驶过程中无噪声、无污染，可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。采用触摸屏人机交互，可方便设置参数、站点。避障传感器可0-180°区域扫描，保证行驶过程中的安全。

该车型主要用于电子行业、家电行业、汽车行业等的工具、载具、治具、物料、成品搬运。代替人工作业。

### 技术规格参数

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 型号 | AGV-CQ11-MN100 |
| 基本功能 | 背负 |
| 自身重量 | 100KG |
| 导引方式 | 磁导航 |
| 行走方向 | 前进后退 |
| 驱动方式 | 2WD |
| 前进速度 | 10m/min～30m/min |
| 地址读取方式 | RFID组件 |
| 载重能力 | 背负100KG（最适路面下，测得最大载重能力） |
| 爬坡能力 | 2% |
| 最小转弯半径 | R800 |
| 直线导引精度 | ±10mm |
| 停止精度 | ±10mm |
| 尺寸 | L880mm*W490mm*H435mm |
| 电机 | DC无刷电机 |
| 控制方式 | 微电脑控制 |
| 操作方式 | 触摸屏操作 |
| 驱动模组 | 驱动轮：Ø130聚氨酯（黑色） |
|  | 传动方式：齿轮 |
| 安全防护 | 障碍物检测：0~3M感应距离 |
|  | 安全缓冲触边 |
|  | 限流保护，低电压报警 |
|  | 警示标签：禁止踩踏、挤压注意、非专职人员禁止操作、危险、卷入注意 |
|  | 蜂鸣器：异常发生时警报 |
|  | 信号灯：红、黄、绿三色 |
| 功能 | 音乐喇叭：5种声音选择 |

| 参数项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 功能 | 电量计：显示当前电池电量 |
|  | 指定目的地：最多256个站点设置 |
|  | 异常报警：有（音乐喇叭及信号灯） |
|  | 紧急停止开关：有 |
|  | 操作按钮：停止、前进、后退 |
|  | 人机界面：触摸屏 |
|  | 驱动单元提升：无 |
| 电池 | DC24V、38AH |
| 充电方式 | 离线充电，2组 |

### 工作环境表

| 工作场合 | 室内 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0～40℃ |
| 工作湿度 | 40%～80% |
| 工作地面 | 坚实、防滑、防潮、平整，不能有油污、腐蚀液体 |
| 路线环境 | AGV路线上避免强磁场 |

### 配置与订购

| 项目 | 订购号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准配置 |  |  |  |  |  |
| AGV-CQ11-MN100 | JT15070000 | 背负型AGV，磁导航，单驱双向，中大电机，PX神视传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| AGV-CQ11-MN100 | JT15070010 | 背负型AGV，磁导航，单驱双向，中大电机，西克传感器，不含电池 | 1 | 台 |  |
| 电池盒组件 | JT15070004 | 电池托盘；DC24V，38Ah，松下 | 2 | 个 |  |
| 电池推车 | JT15070005 | 电池手推车；38Ah，松下 | 1 | 个 |  |
| 充电器 | 5210000010 | 充电器；8A，PB-230-24，明纬 | 1 | 个 |  |
| 可选配置 |  |  |  |  |  |
| 遥控器 | 5370000041 | 控制器；直流4路，24V，无线遥控开关，配500米远距离遥控器 | 1 | 套 |  |
| 可选电池 |  |  |  |  |  |
| 蓄电池 | 4010000025 | 电池；6DM12-40，12V，38AH，196*165*175，中宝 | 4 | 个 |  |

### 产品三视图